## Slide 1: MATLAB/Simulinkによる RADAR計測システムの開発
Development on RADAR measurement system
using MATLAB/Simulink
A02. 令和元年度 電気情報工学科 卒業研究発表会
5E 20 佐藤凌雅
Ryoga Sato
(Akita Lab.)
Notes: Thank you chairperson.
Good morning everyone.
My name is Ryoga Sato.
Today, I’ll be talking about “Development on RADAR measurement system using MATLAB/Simulink”.

## Slide 2
Introduction
2
I aim to realize a detect system the steps before with RADAR.
Now, active suspensions are difficult
to completely absorb the first impact when over a step.
Notes: First, Introduction.
Now, active suspensions are difficult to completely absorb the first impact when over a step.
I aim to realize a detect system the steps before with RADAR.

## Slide 3
RADAR
電波を照射し反射波を測定することで対象物までの距離を測る
図1 RADARデータの例
光を使用しないため，
照度変化に対してロバスト
使用するRADAR（XR112）は
距離別の反射強度を出力する
3
物体位置=0.20[m]
Notes: ここからは日本語で説明いたします．
本研究では路面の状態を調べるセンサとして電波を用いて対象物までの距離を測るRADARを使用しました．
今回使用するRADARは，距離に対する電波の反射強度を出力するものになっています．
右の図はRADARのデータの例です．このグラフから0.2m付近に反射強度のピーク値が現れており，このポイントに物体が存在すると推測できます．

## Slide 4
システムの開発手法
1. テストデータ収集
Simulinkに入力するためのテストデータをPIUSを用いて収集
2. 信号処理アルゴリズム設計
段差の有無を算出する信号処理器をSimulink上に構築
3. アルゴリズムの検証
1. で収集したデータを2. で構築したアルゴリズムで処理を行い，アルゴリズムの有効性を検証
4
Notes: 今回提案するシステムは，このような流れで開発しました．
事前に車両からRADARのテストデータを取得し，シミュレーションソフトであるSimulinkでアルゴリズムの構築，検証を行いました．

## Slide 5
テストデータの収集環境
図4 測定に使用した段差
図2 測定に使用した車両
5
データの取得周波数は300Hz
約30km/hで走行
図3 測定環境の模式図
Notes: テストデータの収集はPIUSを用いて行いました．黄色い丸で囲んだ箇所がRADARの取付位置です．
このPIUSを約時速30kmで本校敷地内にある段差を走行させてデータを取得しました．

## Slide 6
構築したシステム
6
路面までの距離の微分値の絶対値が閾値を超えたときに段差と判定
図5 構築したシステムのブロック図
Notes: RADARのデータから段差の有無を判定するシステムはこのようなものを構築しました．
まず，RADARのデータを配列形式で読み込みます(1.)．
次に，電波の減衰を補償する処理を施します(2.)．
その後，ピークが現れてるデータのインデックスを選択し(3.)，インデックス番号を実際の距離の単位に変換します(4.)．
得られた路面までの距離を微分し(5.)，微分値が閾値を超えた場合は段差の検知とします(6.)．
最後に，結果をMATLABに転送します．

## Slide 7
システムの検証
図6 路面までの距離の微分値の絶対値
図7 車体に加わった上下方向の加速度
→ 車体に衝撃が加わる前に段差を検知している
7
図8 測定に使用した段差
衝撃が加わったタイミング
Notes: システムの検証です．
上の図は路面までの距離の微分値の絶対値を表しています．
閾値を超えた箇所は赤線で示した2か所になります．
このときに，車体に加わった上下方向の加速度の推移は下の図のようになっていました．
青い矢印で示した箇所に段差を通過した際の衝撃が現れています．
衝撃を表す青い矢印の前に，段差の検知を示す赤線が来ていることから，
段差の侵入前に，システムが段差を検知していたことがわかります．

## Slide 8
まとめ
8
提案システムはRADARを用いて路面の段差を事前に検知できた
今後の課題
  検知精度の向上
  段差の大きさの特定
段差を事前に特定することで
  アクティブサスペンションの動作タイミングの決定に 応用できる可能性があると考える
Notes: まとめです．
提案システムはRADARを用いて路面の段差を事前に検知することが可能であることが分かりました．
今後の課題として検知精度の向上，段差の大きさの特定があげられます．
以上で発表を終わります．
ご清聴ありがとうございました．